Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí  provoz

Účelem stavby je kompletní odkanalizování ( vybudování oddílné kanalizace ) splaškových odpadních vod v obci Bordovice v Moravskoslezském kraji. S ohledem na konfiguraci terénu   bude   systém  kanalizačních stok řešen jako kombinovaný  gravitační s  tlakovým. Na kanalizační stoky budou napojeny podružné kanalizační stoky pro jednotlivé uživatele, ukončené na hranicích veřejných pozemků a v čerpacích jímkách. Splaškové vody budou odvedeny kanalizačním hlavníkem na novou ČOV, umístěnou na severní hranici intravilánu obce  Lichnov ( viz samostatná PD „Odkanalizování  obce Lichnov „ ).

Celá  kanalizační síť bude provedena z  PP  potrubí    Žebrované potrubí z PP, SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961

Charakter stavby   :   novostavba

Jmenovitá světlost :  - gravitační stoky – DN 250, DN 300

- výtlaky     – PEHD 63

- podružné kanalizační stoky             - gravitační – DN 150, DN 200

- tlakové     – PEHD 40

Projektované  kapacity :

SO 02 – Odkanalizování  obce  Bordovice :

Gravitační  stoky :

PP DN 250   -        3584,1 m

PP DN 300   -       1585,8  m

---------------------------------------------------------------------

###### Celkem  grav. stoky       -      5169,9  m

Výtlačné potrubí splašků :

PEHD  63      -        518,7 m

---------------------------------------------------------------------

###### Celkem  výtlaky                 -      518,7 m

Celkem  – _gravitační stoky + výtlaky :     5688,6 m